## Slide 1: Přístup ke stanovení krajinných potenciálů ORP Hradec Králové
ATELIER T-PLAN, S.R.O.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a ČVUT
Atelier V

## Slide 2: Stanovení krajinných potenciálů
Potenciál – souhrn možností, schopností, vhodností, předpokladů území a krajiny, tj. souhrn pozitivních vlastností krajiny
Krajinný potenciál (KP) – schopnost krajiny poskytovat určité možnosti a předpoklady pro různorodé využívání krajiny.
Metodický pokyn - Krajinné potenciály dle způsobu využití, tj. potenciál biotický (přírodní, ekostabilizační), kulturní, produkční (zemědělský, lesní), vodohospodářský, surovinový, sídelní, rekreační, smíšený, a dle míry jejich využití (extenzivní – intenzivní).
Ukázka na příkladu – zemědělský potenciál, rekreační potenciál

## Slide 3: Stanovení krajinných potenciálů
Rámcový metodický postup:
Přístupy k vymezení krajinného potenciálu – stanovení krajinné jednotky (administrativní hranice – obec, základní sídelní jednotka, vlastní jednotka – hexagon) → v závislosti na způsobu expertního hodnocení potenciálu → snaha o jednotný přístup a vzájemnou porovnatelnost potenciálů;
Výběr vstupních kritérií - výběr „pozitivních“ vlastností krajiny, jejichž koncentrací a četností vzájemných překryvů dochází k zvyšování potenciálu krajiny pro dané téma;
Agregace na stanovenou krajinnou jednotku;
Kategorie potenciálu – nízký, střední, vysoký;
Využitelnost podkladů pro stanovení KP – např. data ÚAP, LPIS, ZABAGED, oborové podklady a literatura, vlastní analýzy provedené v rámci průzkumů a rozborů, expertní odhad.

## Slide 4
Stanovení krajinných potenciálů
Měřítko 1:10 000

## Slide 5: Zemědělský potenciál
Vstupní kritéria:
Zdroj: Zemědělská půda dle LPIS;
Zemědělská půda v I. a II. třídě ochrany ZPF;
Zemědělská půda na svazích se sklonitostí do 10°;
Zemědělská půda nezatížená vybranými limity využití území (na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, povodní nebo těžby nerostných surovin);
Zemědělská půda mimo oblasti LFA;
Zemědělská půda nezatížení vysokou vodní erozí;
Hodnota potenciálu poté stoupá nebo klesá v závislosti na kumulaci vzájemných překryvů příznivých vlastností půdy.

## Slide 6: Zemědělský potenciál
Zemědělská půda v LPIS
LPIS v I. a II. třídě ochrany
LPIS zatížený limitem využití území

## Slide 7: Zemědělský potenciál

## Slide 8: Zemědělský potenciál

## Slide 9: Rekreační potenciál
Vstupní kritéria:
přítomnost turistické trasy nebo cyklotrasy;
přítomnost ubytovacího zařízení;
dostupnost koupání (přírodní koupaliště a bazény);
přítomnost národní kulturní památky, památkové zóny či rezervace;
dostupnost lesů.

## Slide 10: Rekreační potenciál
Rekreační infrastruktura
Písníky stávající či budoucí (v plochách těžených ložisek štěrkopísků)

## Slide 11
Rekreační potenciál

## Slide 12
Rekreační potenciál

## Slide 13
Potenciály
zemědělský
vodohospodářský
lesnický
surovinový
sídelní
rekreační

## Slide 14: Závěr
Pohled zpracovatele:
Jednotlivé potenciály se mohou vzájemně podporovat (např. lesnický a biotický) nebo si odporovat (např. zemědělský a sídelní).
Ne vše jde agregovat na jednu krajinnou jednotku (administrativní hranice x hexagon) → důsledek rozdílné povahy a způsobu hodnocení potenciálů.
Jde o generalizaci známých informací o území – agregací na krajinnou jednotku dochází ke generalizaci výsledků.
Potenciály v konečném výsledku potvrzují stav území – tzn. vykazuje-li území nějaké „vhodnosti“ (kumulaci příznivých vlastností), je už tímto způsobem často využíváno (např. zemědělský potenciál) nebo chráněno (např. surovinový potenciál – je dán přítomností zjištěných nerostných zásob) → malá pravděpodobnost, že ÚSK objeví „spící“ potenciál území.

## Slide 15: Závěr
Pohled zpracovatele:
Potenciály mohou být jedním z podpůrných podkladů pro stanovení některých opatření v rámci vymezených krajinných okrsků – nikoliv určujícím podkladem.
Jejich význam bývá pořizovateli přeceňován.
Vzhledem k měřítku zpracování ÚSK 1:10 000 a velkému počtu jiných zobrazovaných jevů je obtížné je zobrazit ve výkresech.
Možné rozdílné chápání potenciálu – dvojí úhel pohledu:
- kumulace příznivých vlastností krajiny x kumulace problémů a rizik
zde je to ideální – rozvíjet a chránit
potenciál pro zlepšení

## Slide 16
DĚKUJEME ZA POZORNOST
ATELIER T-PLAN, S.R.O.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a ČVUT
ATELIER V