## Slide 1: Vymezení VKP údolní niva
Petr Birklen, Ekotoxa s.r.o.
2. WORKSHOP POŘIZOVATELŮ A PROJEKTANTŮ K ÚZEMNÍ STUDII KRAJINY
2. listopadu 2018, Praha

## Slide 2: Co musíme znát …

## Slide 3
  „…ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“
  Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
  VKP údolní niva dle sdělení MŽP (Věstník MŽP 2007/8)
  Údolní niva je rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů, náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod.
  VKP dle §3, odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.

## Slide 4
  Cíle ochrany
  Dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
  Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

## Slide 5
  Cíle ochrany – širší interpretace
  hodnoty (ekologické, estetické, geomorfologické)
  procesy, díky kterým uvedené hodnoty vznikly, existují a mohou se dále vyvíjet (např. obnovovat)
  funkce, které poskytují (ekostabilizační, retenční, biotopové…)

## Slide 6: Základní východiska vymezení
Není niva jako niva.

## Slide 7
  Nelze preferovat jediné hledisko pro vymezení údolní nivy
  Je nutné kombinovat různé přístupy
  Důležitý je nejen aktuální stav území údolní nivy, ale rovněž její potenciál
  Zastavěním nivy dochází k často nevratné ztrátě většiny hodnot i funkcí
  Nevhodný překryv s VKP les

## Slide 8
Jakubínský, J. 2014

## Slide 9: Postup vymezení
Upraveno dle Klečka 2007

## Slide 10
  Měřítko 1:10 000 (vyjímečně 1:5 000)
  Vymezení dna údolí (sklon od 3 do 5˚ dle DMT)
  Vložení vrstevnic a identifikace paty svahů
  Vyčlenění zastavěných území a lesů (PUPFL)
  Vymezení záplavového území Q100 (DIBAVOD)
  Identifikace nivních půd (dle BPEJ)
  Identifikace hodnotných biotopů (VMB, AOPK ČR)
  Terénní šetření (verifikace)

## Slide 13
Podrobná karta navrženého VKP údolní niva

## Slide 14
petr.birklen@ekotoxa.cz